КАРТОЧКА ТОВАРА СГИ 1600

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Стенд гидравлических испытаний СГИ 1600 |
| Максимальные параметры обрабатываемой детали | Длина 1600 мм, ширина 530 мм, высота 400 мм, масса до 350 кг. |
| Назначение | Гидравлические испытания различных элементов, в частности, выявление микротрещин блоков и головок блоков цилиндров легковых автомобилей, коммерческого транспорта, средне- и крупнотоннажных грузовиков и спецтехники |
| Гарантия | 24 месяца |
| Цена, рублей с НДС |  |
| Доставка | Любой транспортной компанией. До терминала в Пензе бесплатно. |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Стенд для опрессовки ГБЦ СГИ 1600 Станок опрессовки СГИ 1600 предназначен для гидравлических испытаний различных изделий, в том числе для проверки герметичности каналов охлаждения и смазки ГБЦ. Позволяет обнаружить микротрещины в блоках цилиндров, головках блоков цилиндров и других изделиях с помощью сжатого воздуха. Это профессиональный опрессовочный станок с пневматическим подъёмом и опусканием поворотной площадки и электроприводом вращения площадки на 360о для обеспечения доступа ко всем скрытым полостям детали. Преимущества СГИ 1600 простое в эксплуатации и надежное оборудование для опрессовки ГБЦ. Ванна выполнена из нержавеющей стали AISI 304 и утеплена для сохранения температуры воды. Данный испытательный стенд – одно из самых оптимальных решений по выявлению дефектов блоков цилиндров и ГБЦ легкового и коммерческого транспорта, а также крупнотоннажных грузовиков и спецтехники. Принцип работы Головку блока цилиндров герметизируют с помощью оргстекла и резиновых прокладок. Отверстия контура охлаждения глушатся, а на одно из них подается сжатый воздух 4-6 бар. Головка помещается в ванну с подогретой водой до 70-90 градусов. Металл ГБЦ испытывает тепловые расширения и происходит вскрытие микротрещин. Место трещин обнаруживается по пузырькам воздуха под оргстеклом. Управление процессом опрессовки можно осуществлять с помощью дублирующего приборную панель дистанционного пульта. Благодаря наличию регулируемых опор данный стенд для опрессовки ГБЦ может быть легко установлен на неподготовленную поверхность. Рекомендуем использовать в автосервисах и станциях технического обслуживания для выявления микротрещин головок блока цилиндров коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и спецтехники. |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Бак и крышка из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм с теплоизоляцией; ТЭНы из нержавеющей стали AISI 304 (производство Италия); Гидравлическая станция (производство Италия); Поворотный стол с электромеханическим приводом; Европейская электрика Schneider Electric; LED-подсветка рабочей зоны; Цифровой датчики температуры; Датчик давления сжатого воздуха; Силовая рама с регулируемыми опорами; Оргстекло пластина 1600 мм толщиной 25 мм; Вакуумная резина; Прижимы – 4 комплекта; Приспособление для крепления наклонных ГБЦ |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры стенда | Рабочее пространство | Резер-вуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| СГИ 1600 | 2380 | 1500 | 2000 | 1600 | 530 | 400 | 1200 | 350 | 380 | 15 | 590 |