КАРТОЧКА ТОВАРА GEYSERSPRAYPART 1 Л

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Моющее средство GeyserSprayPart |
| Объём | 1 л. |
| Краткое описание | Низкопенное щелочное моющее средство для очистки и обезжиривания поверхностей металлических деталей |
| Какие загрязнения очищает | Почвенные, нефтяные и другие масложировые загрязнения (СОЖ, масла после штамповки, консервационные смазки, полировальные пасты, эмульсии), стружку, композиты. |
| Необходимый объём для мойки деталей «Гейзер» | АПУ 550 – 1 литр, АПУ 700 – 2 литра на бак |
| Цена | Договорная |
| Доставка | Любой транспортной компанией. До терминала в Пензе бесплатно. |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Моющее средство GeyserSprayPart Предназначено для обезжиривания любых металлических поверхностей и изделий в процессах подготовки перед нанесением защитных покрытий и технической эксплуатации. Обладает хорошими обезжиривающими свойствами, эффективно работает в воде любой жесткости и температуры. Используется многократно с корректировкой рабочего раствора. Не оказывает воздействие на любые щелочестойкие поверхности, не вызывает коррозии и травления металлов, не разрушает резиновые и неметаллические поверхности. Моющее средство является негорючей, водорастворимой, биоразлагаемой жидкостью. Рекомендуемая дозировка – 2% средства в водном растворе. Температура рабочих растворов — 30-60°C. |